Правила користування  вогнегасником:

Порошковий ВП-2 (П)

ТУ У 14347768.001-01

І. Гасіння починати з відстані не менше 1 м:

а) Висмикни запобіжник;

б) Спрямуй розпилювач на вогонь;.

в) Натисни на важіль запобіжного пристрою;

ІІ. Використовувати для гасіння пожеж класів А, В, С по

ГОСТ 27331-87.

ІІІ. Придатний для гасіння електрообладнання під напругою не більше 1000 В з відстані не менш 1 м.

ІV.Не придатний для гасіння пожеж лужних та лужно-

земельних металів, а також речовин, що горять без

доступу повітря.

Перезаряджати після кожного застосування.

Технічне обслуговування та періодичність перевірок проводити згідно з паспортом.

Для технічного обслуговування використовувати тільки взаємозамінні деталі виробника.

Запобігати дії прямого сонячного проміння та нагрівальних приладів.

Експлуатувати при температурі від -20(С до +50(С

Вогнегасник відповідає вимогам ДСТУ 3675-98.

Тел.